张家港元进资源再生有限公司

自行监测方案

编制单位：张家港元进资源再生有限公司

2023年7月

目 录

1. 企业基本情况

2. 监测点位、项目及频次

3. 监测点位示意图

4. 执行标准限值及监测方法、仪器

5. 质量控制措施

6. 监测结果公开方式和时限

为规范企业自行监测及信息公开方式，根据《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可管理办法（试行）》等有关规定，企业应当按照《排污单位自行监测技术指南》、国家或地方污染物排放（控制）标准，环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案。

自行监测方案应及时向社会公开，并报地市级环境保护主管部门备案。

# 企业基本情况

# 二、监测点位、项目、频次、方式和方法

| 类型 | 排口编号/ 点位编号 | 排口名称/ 点位名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | 1#排气筒 | 铬及其化合物,铅及其化合物,镍及其化合物,锌及其化合物,颗粒物 | 1次/季 | 手工 | 锌及其化合物，铅及其化合物,铬及其化合物,镍及其化合物：空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ777-2015； 林格曼黑度：固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007； 二氧化硫：固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011； 颗粒物：固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ 836-2017； 氮氧化物：固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999； 氟化物：大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 |
|  | DA002 | 2#排气筒 | 铬及其化合物,锌及其化合物,镍及其化合物,铅及其化合物,颗粒物 |  |  |  |
|  | DA003 | 3#排气筒 | 铬及其化合物,铅及其化合物,锌及其化合物,镍及其化合物,颗粒物,氟化物 |  |  |  |
|  | DA004 | 4#排气筒 | 颗粒物 |  |  |  |
|  | DA005 | 5#排气筒 | 镍及其化合物,铬及其化合物,铅及其化合物,锌及其化合物,颗粒物,氟化物 |  |  |  |
|  | DA006 | 6#排气筒 | 锌及其化合物,铅及其化合物,铬及其化合物,镍及其化合物,林格曼黑度,二氧化硫,颗粒物,氮氧化物 |  |  |  |
|  | 厂界 | 上风向1个点下风向3个点 | 镍及其化合物,铬及其化合物,铅及其化合物,锌及其化合物,颗粒物,氟化物 | 1次/季 | 手工 | 镍及其化合物,铬及其化合物,铅及其化合物,锌及其化合物：空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ777-2015； 颗粒物：环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022； 氟化物：环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法HJ955-2018 |
| 雨水 | DW002 | 雨水排放口 | pH、COD、SS、铅、六价铬、镍、锌 | 1次/季（1次/月；雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测） | 手工 | pH：水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020； COD：水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007； SS：水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989； 铅：水质 铅的测定 双硫腙分光光度法GB 7470-87； 六价铬：水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87； 镍：水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法GB 11910-89； 锌：水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7472-1987 |
| 噪声 | 厂界四周N1-N4 | 昼、夜等效A声级 | 1次/季 | 手工 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 地下水 | 监测井、对照点 | pH值 | 1次/年 | 手工 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020 |
|  |  | 色度 |  |  | 水质 色度的测定GB 11903-89 |
|  |  | 浑浊度 |  |  | 比浊法 |
|  |  | 嗅和味 |  |  | 嗅气和尝味法 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 |
|  |  | 溶解性总固体 |  |  | 180℃干燥重量法 |
|  |  | 总硬度 |  |  | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法GB7477-1987 |
|  |  | 肉眼可见物 |  |  | 直接观察法 |
|  |  | 高锰酸盐指数 |  |  | 水质 高锰酸盐指数的测定GB11892-1989 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) |
|  |  | 铝 |  |  | 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7472-1987 |
|  |  | 钠 |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ776-2015 |
|  |  | 总汞 |  |  | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87 |
|  |  | 总镉 |  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
|  |  | 六价铬 |  |  | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |
|  |  | 总砷 |  |  | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 |
|  |  | 总铅 |  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
|  |  | 总铜 |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ776-2015 |
|  |  | 总锌 |  |  | 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7472-1987 |
|  |  | 总锰 |  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ776-2015 |
|  |  | 总铁 |  |  | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-89 |
|  |  | 总硒 |  |  | 水质 总硒的测定 3,3＇-二氨基联苯胺分光光度法HJ 811-2016 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  |  | 亚硝酸盐 |  |  | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB 7493-1987 |
|  |  | 硝酸盐 |  |  | 水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T 198─2005 |
|  |  | 氰化物 |  |  | 水质 氰化物等的测定 真空检测管-电子比色法HJ 659-2013 |
|  |  | 氟化物 |  |  | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 |
|  |  | 碘化物 |  |  | 水质 碘化物的测定 离子色谱法HJ 778-2015 |
|  |  | 硫化物 |  |  | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005 |
|  |  | 氯化物 |  |  | 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法HJ84-2016 |
|  |  | 硫酸盐 |  |  | 水质 硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 13196-91 |
|  |  | 苯酚 |  |  | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 |
|  |  | 三氯甲烷 |  |  | 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 810-2016 |
|  |  | 四氯甲烷 |  |  | 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 810-2016 |
|  |  | 苯 |  |  | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |
|  |  | 甲苯 |  |  | 水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 810-2016 |
| 土壤 | 表层土壤、深层土壤 | 总汞 | 1次/年（表层土壤）、1次/3年（深层土壤） | 手工 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013 |
|  |  | 总镉 |  |  | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |
|  |  | 六价铬 |  |  | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ 1082-2019 |
|  |  | 总砷 |  |  | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008 |
|  |  | 总铅 |  |  | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |
|  |  | 总镍 |  |  | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法HJ 780-2015 |
|  |  | 总铜 |  |  | 土壤和沉积物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法HJ 780-2015 |
|  |  | 2-氯酚 |  |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |
|  |  | 一氯甲烷 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015 |
|  |  | 二氯甲烷 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015 |
|  |  | 三氯甲烷 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015 |
|  |  | 四氯甲烷 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015 |
|  |  | 1，1-二氯乙烷 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015 |
|  |  | 1，2-二氯乙烷 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015 |
|  |  | 1，1，1-三氯乙烷 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015 |
|  |  | 1，1，2-三氯乙烷 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015 |
|  |  | 1，1，2，2-四氯乙烷 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015 |
|  |  | 1，2-二氯丙烷 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015 |
|  |  | 氯乙烯 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015 |
|  |  | 1，1-二氯乙烯 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015 |
|  |  | 三氯乙烯 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015 |
|  |  | 四氯乙烯 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015 |
|  |  | 苯 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法HJ 742-2015 |
|  |  | 甲苯 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法HJ 742-2015 |
|  |  | 乙苯 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法HJ 742-2015 |
|  |  | 邻二甲苯 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法HJ 742-2015 |
|  |  | 氯苯 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法HJ 742-2015 |
|  |  | 1，2-二氯苯 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法HJ 742-2015 |
|  |  | 1，4-二氯苯 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法HJ 742-2015 |
|  |  | 硝基苯类 |  |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |
|  |  | 苯乙烯 |  |  | 土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法HJ 742-2015 |
|  |  | 苯并[a]芘 |  |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |
|  |  | 茚[1，2，3-cd]芘 |  |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |
|  |  | 苯并[a]蒽 |  |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |
|  |  | 二苯并（a，h）蒽 |  |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 |  |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |
|  |  | 萘 |  |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |
|  |  | 苯胺类 |  |  | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |

- 监测点位示意图

四、执行标准限值

| 类型 | 监测项目 | 执行 标准 | 浓度限值mg/m3 | 速率限值kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织） | 铬及其化合物 | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021 | 1 | 0.025 |
|  | 铅及其化合物 |  | 0.5 | 0.0025 |
|  | 镍及其化合物 |  | 1 | 0.11 |
|  | 颗粒物 |  | 20 | 1 |
|  | 氟化物 |  | 3 | 0.072 |
|  | 锌及其化合物 | 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）附录A.1重金属中浓度限值 | 10 | / |
|  | 氮氧化物 | 工业炉窑大气污染物排放标准DB 32/3728-2020 | 180 | / |
|  | 二氧化硫 |  | 80 | / |
|  | 林格曼黑度 |  | 1级 | / |
| 废气（无组织） | 颗粒物 | 大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021 | 0.5 | / |
|  | 铅及其化合物 |  | 0.006 | / |
|  | 氟化物 |  | 0.02 | / |
|  | 镍及其化合物 |  | 0.02 | / |
|  | 铬及其化合物 |  | 0.006 | / |
|  | 锌及其化合物 | / | / | / |
| 噪声 | 等效声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 昼间65dB（A） 夜间55 dB（A） | / |

五、质量控制措施

自行开展手工监测的，质量控制主要包括：（1）监测分析方法的适应性检验（2）全程序空白（3）校准曲线（4）人员比对（5）方法比对（6）留样复测等。 委外开展手工监测的，监测数据由第三方检测机构作好质量控制，并在委外合同中以条款加以约定。 自动设备第三方运维的，要求其提供运维人员资质、设备参数上墙、规范巡检记录、故障记录和比对、质控样核查，按照《关于加快重点行业重点地区重点排污单位自动监控工作要求的通知》（环办环监〔2017〕61号）要求开展工作。

六、监测结果公开方式和时限

| 监测结果公开方式 | [√]对外网站 [ ]环保网站 [ ]报纸 [ ]广播 [ ]电视 [ ]其他 具体为： |
| --- | --- |
| 监测结果公开时限 | 手工监测数据于每次监测完成后的次日公布； 自动监测数据实时公布监测结果。 |